## Slide 1
BCI用户及其需求
主讲教师
赵晓安
第19章

## Slide 2
引言
恢复因受伤或疾病而丧失的功能
脑-机接口用于中风患者的康复
其它潜在的脑-机接口用户
脑-机接口用户的愿望 / 需求列表
总结
第19章 BCI用户及其需求

## Slide 3
19.1 引言
BCI是什么
如何实现
为谁研发
前面几章大部分集中于BCIs是什么及如何实现。目前全球数百个研究实验室以及少数公司都专注于BCI研究与开发，但是却有极少数人实际上使用。因此面临一个基本的问题: 究竟为谁研发？以什么方
式去服务？
本章描述BCI最终可能起作用的功能；强调导致这些功能丧失的特定临床疾病以及这些疾病对BCI发展的挑战。考虑其它可能的BCI；使用列举出理想的BCI系统需要具备的特性。

## Slide 4
19.2 恢复因受伤或疾病而丧失的功能
交流受损
移动性受损
自主神经功能受损

## Slide 5
19.2.1 交流受损
交流的能力，无论是通过语音、 电子邮件、 文本信息、 还是一个简单的点头或微笑，都是人互动的核心。对于有严重沟通障碍但仍有完整认知的人，BCI技术有望产生深远的影响。
其中闭锁综合征LIS：
一种状态，其中选择性核上运动神经分裂导致所有四肢和最后一个颅神经麻痹而不干扰意识。
临床病因
脑干的缺血性或出血性梗塞等急性事件、
导致脑干结构扭转或受压的创伤性脑损伤、
基底动脉血管痉挛、脑桥中央髓鞘溶解症、
亚急性疾病、慢性疾病如脑干肿瘤或运动神经元疾病。

## Slide 6
闭锁综合征
完全的LIS
没有所有自主运动，
包括眼球运动
经典的LIS
具有完整的垂直眼球运动
或眨眼
不完全的LIS
保留残余的自愿运动如
手指颤动
对于完全LIS
尚未成功证明BCI的使用
反映了迄今为止尝试的BCI系统的局限性
对于经典、不完全LIS
早期的BCI利用诱发电位在矩阵的选项之间进行选择或提供单向的或一维的光标控制，已经能够选择屏幕上的字母或单词。
已经证明了提供二维点击界面的BCI，其可以对标准软件进行强大而直观的控制。

## Slide 7
19.2.2 移动性受损
从一个地方移动到另一个地方，改变身体的位置或配置，在当前的环境中操作对象，占据了大多数身体健全者的大部分时间。 许多疾病和损伤影响了移动性，因此移动性的恢复是BCI研究的主要目标。
重要的是：
少量移动性 的恢复可以显著地改善一个人的日常运作。
因此对于特别是对患有严重残疾的人，没有必要恢复全部的移动性
接下来通过考虑一系列的移动性障碍， 研究BCI最终会如何服务身体有残疾的不同人群。

## Slide 8
四肢瘫痪
手臂，躯干，腿和盆腔器官（例如膀胱，肠）的功能部分损伤或完全丧失被称为四肢瘫痪。
临床病因
颈脊髓损伤，脑干中风，肌萎缩侧索硬化症ALS和其他运动神经元疾病，Guillain-barre综合征，重症肌无力，肌营养不良，postpolio综合征，神经纤维瘤病，多发性硬化，痉挛性四肢瘫痪。
对于许多这些疾病和伤害所产生的残疾，目前可用的康复治疗和辅助技术只是适度有效；此外，继续获得这些服务往往受到保险范围或缺乏保险的严重限制。

## Slide 9
BCI康复
医疗设备的安全性和有效性
希望BCIs将有助于恢复四肢瘫痪患者的移动性，但当设备安全性和有效性不足时，对它的使用是不现实的。
1987年，一个研究小组告诉了1000名患
有帕金森病的患者，如果他们接受了7小时的脑部
手术，他们可能能够更快更稳定地走路。手术中一个50~60mm长的电极将被插入大脑的中心附近，当时许多人可能不相信这样的装置存在。
25年后，DBS已成为一种护理标准，许多患者接受了这些植入物。
用于治疗帕金森病的脑深部电刺激
DBS

## Slide 10
市场问卷
对347名四肢瘫痪患者的调查，
什么功能上的增进将大大改善你的生活？
l 48.7％的患者选择手臂和手的功能作为他们的首选
l 13％的患者选择性功能
l 11.5％的患者选择上身/躯干力量和平衡
l 8.9％的患者选择膀胱/肠功能和消除自主神经反射异常
l 7.8％选择恢复步行运动
l 6.1％选择恢复正常感觉
l 4％选择消除慢性疼痛
以上这些反应将有助于指导针对未来四肢瘫痪患者的BCI的发展。
手臂和手部功能的恢复是大约一半患有四肢瘫痪的人的首要任务，因为这些能力对于增强功能独立性和增加日常生活功能的参与至关重要。

## Slide 11
截瘫是部分或完全丧失身体下部 (下肢) 的运动。它也可能伴随着
自主神经功能紊乱（例如，膀胱和肠道控制受损、心率，血压，体温和性功能的调节）
临床病因
最常见的是由脊髓损伤引起的
胸/腰/骶脊髓损伤，脊髓灰质炎后综合征，多发性硬化症，神经纤维瘤，腰膨大动脉缺血，痉挛性双瘫（一种脑瘫），某些类型的肌肉萎缩症和双侧大脑前动脉血管痉挛；
都会导致无法移动腿以及以及膀胱、 肠和性功能的损伤。
截瘫 (下身瘫痪)

## Slide 12
市场问卷
对334名四肢瘫痪患者的调查，
什么功能上的增进将大大改善你的生活？
26.7%的患者选择性功能作为他们的首选；
18%的患者选择膀胱、肠道功能和消除自主神经反射异常；
16.5%的患者选择增加上身/躯干的力量和平衡；
15.9%的患者选择恢复行走运动；
12%的患者选择消除慢性疼痛；
7.5%的患者选择恢复正常的感觉；
3.4%的患者选择手臂和手功能；
BCIs可能有助于以各种方式恢复活动能力，如提供对电动轮椅、 手矫形器、 机器人手臂或动力外骨骼的控制。最终和最理想的是，将BCI技术与植入功能性电刺激（FES）设备相结合的系统，恢复移动性，使其接近正常运动控制的速度

## Slide 13
肢体丧失
在某些癌症或感染的情况下，由于创伤，血管疾病或治疗目的而截肢一个或多个肢体是导致活动能力下降或操纵直接环境的能力下降的另一个原因，称为肢体丧失。
已经
存在
假肢
这些假肢的功能，尤其是上肢假肢的功能，已被可用的控制器严格限制。这些控制器通常很慢，只提供简单，低维度的控制，并且需要用户方面的高度集中。
BCIs可能提供更快速和复杂的控制从而使得灵巧地控制假肢

## Slide 14
19.2.3 自主神经功能受损
自主神经功能损失包括如膀胱和肠道控制、 性功能、 心率、 血压和体温调节，它可能对个体的健康产生重大影响，导致慢性肾脏感染等问题，并导致皮肤和皮下组织的严重溃疡。
自主神经功能
诱因
膀胱及
肠道功能
障碍
膀胱及肠道功能障碍和自主神经反射异常会损害脊髓损伤患者的性功能，两者存在显著相关性
几乎每一级脊髓损伤和其严重程度都与一定程度的自主神经功能紊乱有关。自主神经功能的一个方面的恢复可以使几个身体系统受益。

## Slide 15
自主神经功能受损影响
除了它们的潜在严重的健康影响外，膀胱和肠道控制的丧失有巨大的社会影响。
缺损削弱了在不可预知的时间里缺乏厕所设施的环境中的能力
性功能影响人们如何看待他们自己以及他们如何相信别人对他们的看法。
恢复控制自主神经功能的能力—特别是在需要的时候确保能自制，是BCI技术一个潜在的有价值的未来功用。性功能的恢复也同样重要

## Slide 16
与健全人群所期望的功能不同，失去功能的人可能有恢复功能的优先次序。为了使预期的设备实际为那群人所使用，必须解决该群体的优先级。
优先级
功能恢复优先级
l 四肢瘫痪患者中有39.7%的人，截瘫患者中有38%的人，第一或第二最高优先级是恢复膀胱、肠道功能以及消除自主神经反射异常；
l 四肢瘫痪患者中有28.3%的人，截瘫患者中有45.5%的人，第一或第二最高优先级是恢复性功能。
BCI技术有机会有助于这些功能的恢复；而且可能不需要克服与BCIs相关的难题：必须在大部分时间或任何时候都可以使用

## Slide 17
19.3 脑-机接口用于中风患者的康复
BCI还可用于补充标准的神经修复治疗方法，从而改善大脑功能。
中风康复常用方法
物理疗法
职业治疗
言语与语言治疗
大脑具有依赖活动的可塑性的能力
新的康复疗法寻求改进受损的脑区或鼓励未受损的脑区承担受损脑区的功能
BCI可以通过促进大脑活动的恢复来实现肢体的自主控制、或通过将运动意图（如BCI所感知的）与实际运动（在治疗期间辅助）配对来加强现有的功能性神经通路。

## Slide 18
19.4 其它潜在的脑-机接口用户
癫痫患者
BCI可能有助于管理其他神经或精神疾病。
方法：
皮质表面记录可用于检测与癫痫发作相关的异常活动
更好地了解在癫痫发作的起始、 维持和结束期间单个神经元和神经元网络的复杂活动，可靠地预测癫痫发作。
在癫痫发作在临床明显之前触发刺激物抑制这种活动
通过产生适当的刺激中止癫痫发作。

## Slide 19
其它潜在的脑-机接口用户
具有认知、 情绪或其它障碍的患者
BCI可与神经刺激技术结合用于各种闭环应用。
BCI可能与深部脑刺激（DBS）联合使用，正在研究用于强迫症、抑郁症。
BCI技术也可能提供预先警告并启用在重症监护病房治疗的急性处理的快速干预。

## Slide 20
19.5脑-机接口用户的愿望 / 需求列表
考虑严重残疾患者所表达的愿望，探寻终端用户需求。
l 安全、经济实惠（和可报销）；
l 一直工作：当闹钟响起时，在工作场所时、欢乐时光等
l 不需要护理人员，技术人员或科学家的帮助；
l 以正常语音或打字的速度恢复通信；
l 恢复对自己四肢（双手和双腿）的实时，多维，灵巧的控制；或提供类似的假肢的控制；
l 美学上可接受或无形的（如完全植入）；
l 恢复正常的肠/膀胱控制和性功能。
TOP
10

## Slide 21
19.6 总结
BCI研究和开发的主要理由和推动力是它们有可能满足由于神经肌肉疾病，中风或创伤导致的严重运动障碍患者的需求。
1
交流
2
移动性
3
自主神经功能
BCI的开发工作需要专注于能够解决潜在用户最关注的缺失的功能；应在开发和测试的所有阶段咨询目标用户，实现最终目标。

## Slide 22
BCI的临床评价
第20章

## Slide 23
第20章 BCI临床评价
引言
以适合于长期独立使用的形式来实现BCI设计吗？
需要BCI系统的人是谁？他们会使用它吗？
家庭环境能够支持BCI使用吗？实际使用脑机-接口了吗？
BCI改善用户的生活了吗？
BCI转化研究面临的困难挑战
未来的改进将推动BCI的临床转化
总结

## Slide 24
20.1 引言
BCI正迅速成为有效的通信和控制设备。
但是研究的迅速发展局限于全世界众多实验室设定的环境。
而且大多数BCI实验已经并将继续在健全的人类或动物身上进行，而主要服务对象严重残疾的人
BCI要实现其主要目的并证明其发展，得到政府和其他资助实体的大力支持，必须解决以下问题
BCI需要在现实生活应用中表现良好，为残疾人提供新的沟通和其他改善日常生活的能力。

## Slide 25
l 能够以适合于长期独立使用的形式来实现这种BCI设计吗?
l 需要这种BCI系统的人是谁? 他们会使用它吗?
l 他们的家庭环境能够支持其使用这种BCI吗? 他们实际使用它了吗?
l BCI能改善他们的生活吗?
问题引入
旨在建立BCI系统真实有用性的研究有四个不同的目标
最初的研究：设计和优化BCI使之在严格控制和密切监视的实验室环境中能够提供可靠、准确的通信或控制。
本章内容：回答每个问题所涉及的步骤以及必须克服的潜在问题，提供信息和见解，适用于将任何BCI系统带出实验室并验证其在残疾人日常生活中的有效性。

## Slide 26
20.2 能以适合于长期独立使用的形式来实现BCI设计吗
YES
NO
1：基于EEG的BCI，是独立使用的最佳候选者；
2：依赖于植入装置的BCI（例如局部场电位、皮层脑电）已经在动物和人类中表现出令人印象深刻的能力。
1：至少在可预见的未来，
基于fMRI或基于MEG的BCI系统的费用，大小和复杂性将它们限制在实验室设置中。
2：BCI面临与任何临床使用设备相同的安全要求，必须证明它们足够可靠和有效以保证人体植入。

## Slide 27
必须在家庭环境中安全运行，无需现场技术支持
体积小、 便携式、 相对便宜
最小化它们之间的连接且很稳健
必须以坚固且可配置的方式包装
提供灵活的设置和易于存储
家用独立BCI系统的要求
理想情况下，
放大器应对家庭设置中存在的多种电磁噪声源不敏感；
电极及其安装应能够安全有效地每天工作数小时；
软件应易于使用和彻底测试。

## Slide 28
家用系统实例
显示了在纽约州卫生部（纽约州奥尔巴尼市）的沃兹沃思中心开发的当前版本的基于P300的BCI家用系统。
显示了一个紧凑小巧的易携带随行的单元，可用于评估该系统对潜在的居家用户的适宜性。

## Slide 29
显示了运行中的沃兹沃思BCI家用系统，七个严重残疾的人在他们的家中已使用该系统几个月或几年。
由用户家中的护理人员管理，由沃兹沃BCI实验室进行互联网监督，偶尔由实验室的技术人员进行访问。
红色点是八个记录电极的位置，当所有的位置变成绿色时，电极阻抗足够低，护理者可以启动BCI使用。
家用系统实例

## Slide 30
20.3 需要BCI系统的人是谁？他们会使用它吗？
定义未来 BCI 家庭用户的人群
l 很少或没有任何有用的自动的肌肉控制；
l 传统的辅助通信设备不能满足他们的需要；
l 在医学上稳定，有意图的和对生活至少有一年的合理期望；
l 能够遵循口头或书面的指导；
l 无任何其它会妨碍BCI使用的伤残；
l 稳定的生活环境；
l 可靠的护理者拥有或能够获得基本的计算机技能并致力于支持被试的BCI使用；
l 受试者和照顾者愿意提供知情同意并且明显热衷于参与可能对他们没有持久直接益处的研究性研究。
纳入用户群的基本标准

## Slide 31
为脑 - 机接口的家用研究招募参与者
被试招募是任何临床研究的一个关键部分。招募并留下已经进入渐进性神经系统疾病晚期阶段的被试可能特别具有挑战性。
被试来源
医院、 区域诊所和医疗专家
联络语言病理学家和 / 或物理治疗师
家庭保健医生、 康复医院、 探访护士服务和临终关怀服务提供商
患者人口登记处
判断是否符合上述定义的纳入标准

## Slide 32
获得知情同意
知情同意只要求被试能回答是或否的问题，不要求能够问问题。
提供知情同意 的能力不确定的人
患有渐进性疾病的人
建立了允许近亲属代为无行为能力的人提供参与临床试验的知情同意书的程序。
在疾病的早期阶段，良好的交流能力仍然存在，可获得知情同意。

## Slide 33
确定潜在的研究被试是否能够使用 BCI
对于每个已符合纳入标准并提供知情同意的人，下一步是评估他使用BCI的能力。该评估为参与临床研究呈现一个Go / No-Go决定。
沃兹沃思BCI研究小组使用基于P300的BCI进行评估；
该评估包括两到三个1-2小时的实验。在每个实验期间，被试完成复制拼写任务。
使用标准的6×6 P300矩阵，通常认为> 70％的准确度则可以进行有效通信。
例如
70%
可有效使用

## Slide 34
20.4 家庭环境能够支持BCI使用吗？实际使用脑-机接口了吗？
评估环境护理人员
l 首先可以在电话访谈期间通过适当的问题完成；
评估家庭物理环境、护理人员的技术技能，学习能力，兴趣和动机
l 然后进行最初的BCI评估实验。
有足够的家居环境并能够使用这种BCI的被试，即告知护理人员BCI应用以及BCI使用中涉及的时间，精力和具体任务

## Slide 35
启动和评估 BCI 的家庭使用
配置BCI以满足用户的需求和偏好
将BCI放置在家庭
确保安全和舒适
培训用户和护理人员
根据需要提供持续的技术支持
测量BCI使用的程度、 性质以及性能

## Slide 36
AA 配置BCI以满足用户的需求和偏好；
BCI家庭使用的启动和评估包括六个主要任务：
配置BCI
矩阵项的数量和大小
亮度和闪烁频率
传输速度
比如：对于具有很少或没有剩余有用运动功能的用户来说，恢复某种程度的独立交流可能比速度更重要。
BCI应用
精心选择BCI应用以便适合个人并工作在系统设计的限制之内。

## Slide 37
AB 将BCI放置在家庭；
BCI家庭使用的启动和评估包括六个主要任务：
从实验室到家庭的过渡中，许多可能干扰BCI使用的新因素发挥作用。
家庭环境是多变量的、不受控制的、要求苛刻的
尤其是严重残疾人，家庭环境杂乱，这就要求 BCI系统是便携式的并且足够小以适应这个复杂的环境。

## Slide 38
家庭干扰噪声
典型的家庭有多种会降低EEG记录质量的电磁噪声源
线路噪声
循环开关的加热/冷却设备
呼吸机引起高频电磁伪迹及低频机械伪影
其它电器
通过适当的接地、接地电极和参考电极的牢固连接、用户的头部后面加上额外的衬垫、指示护理人员在正确放置后不要弄乱系统组件或电缆、确保家庭中的电力足够稳定来减少或者解决干扰源。

## Slide 39
BCI家庭使用的启动和评估包括六个主要任务：
AC 确保安全和舒适；
安全评估
1：BCI的临床研究人员必须保证BCI的存在和使用不影响其它重要医疗设备的正常工作。
2：BCI不能替代对肺功能受损的BCI用户的监测，呼吸机报警和其它安全措施必须保持在工作
3：最大程度上消除BCI的故障可能危及安全的意外
4：脑电研究中传感器帽和导电胶，减少皮肤受磨损的机会，定期进行头皮检查。

## Slide 40
BCI家庭使用的启动和评估包括六个主要任务：
AD 培训用户和护理人员；
为了确保不会因简单的误解或不适当的定位而产生困难，研究人员应提供指导性实践和详细记录的帮助菜单。护理人员应会：
l 将电极帽放在使用者身上，使其舒适并正确定位
l 打开BCI系统
l 检查所有电极是否记录良好的EEG信号并修复任何不符合要求的电极
l 启动系统使用 l 监控BCI操作
l 移除脑电帽并保持脑电帽处于良好的工作秩序
l 识别技术问题并请求所需的技术支持
l 确保数据按要求传输到研究实验室
l 确保定期检查系统参数、测量系统性能

## Slide 41
BCI家庭使用的启动和评估包括六个主要任务：
AE 根据需要提供持续的技术支持；
家用BCI早期使用中，研究人员应远程密切监视操作随时可用以解决出现的任何困难。
通过仔细选择系统组件和预防措施来减少问题。随着时间的推移，继续周期性有规律地家访
通过电子邮件或电话与护理人员讨论或通过互联网进行实时视听互动；许多问题可以远程解决。
采用正式系统来记录问题以及解决方案所涉及的时间和精力。

## Slide 42
BCI家庭使用的启动和评估包括六个主要任务：
AF 测量BCI使用的程度、 性质以及性能；
BCI使用的程度及性质
BCI使用的性能
BCI系统操作的完整数据的自动转换应允许充分量化日常BCI使用的程度：使用的天数
性质：特定的应用。
性能的测量：进行简短复制拼写试验，或者适当的分析程序可能会检测到错误，计算准确率。
另外要监测可能会大大影响BCI使用的用户状态和环境改变的其它方面；定期地基于调查问卷对用户、 护理人员访谈。

## Slide 43
20.5 BCI改善用户的生活了吗？
脑-机接口有效性的最简单、 最明显的测度是它的使用程度。
评估BCI使用的影响：
对使用者的影响
对他人（家庭成员、护理人员）的影响
专为患有晚期疾病的人设计的McGill生活质量的问卷调查。
第一部分是一个综合性的问题，询问患者以获得对他 生活质量的全面评估；
第二部分包括身体、 心理、 存在感和支持域。
其他评估
允许减少护理人员努力的能力；
增加用户的活动能力。

## Slide 44
20.6 BCI转化研究面临的困难挑战
1
用户通常是极度残疾的，并可能有渐进性疾病
许多与BCI系统本身无关的因素可能会
大大影响其日常使用并且失真量化使用的数据
而且对于患有渐进性疾病的人，整体功能水平在研究过程中可能会有显著的变化
2
进行大规模全面的对照研究是非常困难的
合适的被试者的数量是有限的并且每一个人的参与对于研究人员来说需要长时间的努力。
需要昂贵且要求严格的第二级组织和监督确保被试选择的统一性。

## Slide 45
3
研究持续时间和对用户的长期承诺
一般来说，正式的研究通常指定一个时间段，如果BCI提高了用户的生活，被试希望继续使用它。
4
用户通常是极度残疾的，并可能有渐进性疾病
5
对初始和持续技术专业知识的需求
这一因素阻碍了BCI临床研究的进行，或者将其限制在个人或具有实质性资源的机构。
一般来说，正式的研究通常指定一个时间段，如果BCI提高了用户的生活，被试希望继续使用它。

## Slide 46
20.7 未来的改进将推动BCI临床转化
更加简化的硬件和软件
对严重残疾患者有用的应用
通过开发干式或有源电极系统可以提高方便性和舒适性
无导电胶的电极和更舒适的帽子
增加系统
方便性、 美观性、 便携性、
耐用性。
促进BCI的家庭使用

## Slide 47
20.8 总结
BCI正迅速成为有效的通信和控制设备。但是仍然几乎完全局限于实验室的保护环境。
为了满足在现实生活应用的要求， BCI 必须是简单而易于操作、需要极少的专家监督、可供极度残疾人使用、能在复杂的家庭环境中提供可靠的长期性能。
因此建立其临床实用性的转化研究必须解决４ 个问题：
1：BCI能否以适合长期家庭使用的形式实施？
2：谁需要并可以使用BCI？
3：用户的家庭环境是否可以支持BCI使用？
4：BCI是否改善了他/她的生活？